FICHA DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EN INCENDIOS URBANOS Y RURALES

DOTACION DE 3 EFECTIVOS.

FICHA DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EN INCENDIOS URBANOS Y RURALES, CON DOTACION DE 3 EFECTIVOS.

CABO DE GUARDIA: VEHÍCULO BUL-2

- Notifica al 112 SOS Cantabria la salida y llegada al siniestro. Solicita telefónicamente presencia del Servicio Municipal de Emergencias Sanitarias – DYA.

- Se equipa con E.R.A. con capucha de salvamento.

- Valora el siniestro: Ubicación, personas atrapadas, acceso y evacuación. En caso de considerar necesario más efectivos o recursos lo comunicará a Delta 1 para que sean gestionados por este. También informará a Delta 1 sobre intervenciones con fallecidos o heridos graves.

- Identifica riesgos y prioridades: 1º Salvar vidas; 2º Salvar bienes.

- Establece y supervisa tareas.

- Toma cámara térmica y herramienta de acceso forzoso.

- Realiza rastreo, salvamento y extinción interior con Bombero 2.

- Recaba información y datos del siniestro.

- Notifica al 112 SOS Cantabria el final de la intervención.

- Notifica la llegada al parque al 112, cumplimenta el parte de salida, y supervisa que todos los equipos y vehículos quedan completos y disponibles.

FICHA DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EN INCENDIOS URBANOS Y RURALES, CON DOTACION DE 3 EFECTIVOS.

BOMBERO 1: CONDUCTOR VEHÍCULO BUL-2

- Estaciona vehículo a fuego pasado. Mete bomba y realiza tendido de 25 mm con bifurcación desde la bomba hasta el portal o acceso a inmueble o finca.

- A petición del Cabo, da agua y presión a la instalación. Abre bifurcación.

- Abastecimiento de agua, primero desde la BRP-1 y luego si es necesario busca un hidrante.

- En caso de fuego roto por fachada, controla su propagación vertical refrigerando con pronto socorro.

- Asistencia al Cabo y Bombero 2 facilitándoles alguna herramienta o equipo que soliciten.

- Controlado el incendio, a petición del Cabo, establece ventilación de caja de escalera con TEMPEST desde el portal o acceso al inmueble.

- Al regresar al parque repostaje de vehículo y equipos utilizados.

FICHA DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EN INCENDIOS URBANOS Y RURALES, CON DOTACION DE 3 EFECTIVOS.

BOMBERO 2: CONDUCTOR VEHÍCULO BRP-1

- Estaciona vehículo a 10-15 metros detrás del BUL-2.

- Se equipa con E.R.A con capucha de salvamento.

- Toma devanadera AP-40 con lanza de 25 mm y tercio de manguera de 25 mm.

- Conecta manguera en bifurcación y comienza a realizar instalación de manguera hasta el piso incendiado.

- Realiza rastreo, salvamento y extinción interior con el Cabo.

- Al regresar al parque repostaje de vehículo y equipos utilizados.

FICHA DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EN INCENDIOS URBANOS Y RURALES, CON DOTACION DE 4 EFECTIVOS.

CABO DE GUARDIA: VEHÍCULO BUL-2

- Notifica al 112 SOS Cantabria la salida y llegada al siniestro. Solicita telefónicamente presencia del Servicio Municipal de Emergencias Sanitarias – DYA.

- Se equipa con E.R.A. con capucha de salvamento.

- Valora el siniestro: Ubicación, personas atrapadas, acceso y evacuación. En caso de considerar necesario más efectivos o recursos lo comunicará a Delta 1 para que sean gestionados por este. También informará a Delta 1 sobre intervenciones con fallecidos o heridos graves.

- Identifica riesgos y prioridades: 1º Salvar vidas; 2º Salvar bienes.

- Establece y supervisa tareas.

- Supervisa las tareas de rastreo, salvamento y extinción interior con Bombero 2 y Bombero 3.

- Recaba información y datos del siniestro.

- Notifica al 112 SOS Cantabria el final de la intervención.

- Notifica la llegada al parque al 112, cumplimenta el parte de salida, y supervisa que todos los equipos y vehículos quedan completos y disponibles.

FICHA DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EN INCENDIOS URBANOS Y RURALES, CON DOTACION DE 4 EFECTIVOS.

BOMBERO 1: CONDUCTOR VEHÍCULO BUL-2

- Estaciona vehículo a fuego pasado. Mete bomba y realiza tendido de 25 mm con bifurcación desde la bomba hasta el portal o acceso a inmueble o finca.

- A petición del Cabo, da agua y presión a la instalación. Abre bifurcación.

- Abastecimiento de agua, primero desde la BRP-1 y luego si es necesario busca un hidrante.

- En caso de fuego roto por fachada, controla su propagación vertical refrigerando con pronto socorro.

- Asistencia al Cabo y Bombero 2 facilitándoles alguna herramienta o equipo que soliciten.

- Controlado el incendio, a petición del Cabo, establece ventilación de caja de escalera con TEMPEST desde el portal o acceso al inmueble.

- Al regresar al parque repostaje de vehículo y equipos utilizados.

FICHA DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EN INCENDIOS URBANOS Y RURALES, CON DOTACION DE 4 EFECTIVOS.

BOMBERO 2: CONDUCTOR VEHÍCULO BRP-1

- Estaciona vehículo a 10-15 metros detrás del BUL-2.

- Se equipa con E.R.A con capucha de salvamento.

- Toma devanadera AP-40 con lanza de 25 mm y tercio de manguera de 25 mm.

- Conecta manguera en bifurcación y comienza a realizar instalación de manguera hasta el piso incendiado.

- Realiza rastreo, salvamento y extinción interior con el Bombero 3.

- Al regresar al parque repostaje de vehículo y equipos utilizados.

FICHA DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EN INCENDIOS URBANOS Y RURALES, CON DOTACION DE 4 EFECTIVOS.

BOMBERO 3: VEHÍCULO BUL-2

- Se equipa con E.R.A con capucha de salvamento.

- Toma cámara térmica y herramienta para acceso forzoso (Barra de uñas y porra).

- Ayuda al Bombero 3 a realizar la instalación del tendido de manguera.

- Realiza rastreo, salvamento y extinción interior con el Bombero 3.

- Al regresar al parque repostaje de vehículo y equipos utilizados.